Вопрос: Прошу привести пример программирования ПЛК ПЧВх.

Ответ: Пример 1. «Применение ПЛК ПЧВ».

Задание цикла:

Пуск, разгон, работа на заданной скорости 60% в течение 5 с, замедление до останова и удерживание вала.

Рис. Временная диаграмма работы ПЛК.

Программная конфигурация:

1. Установите нужные значения времени изменения скорости

в параметрах 3-41 и 3-42.

2. Установите в пар.3-10 (0),                                                предустановленное задание 0,

скорость, равную 60% от скорости в пар. 3-03.

3. В пар. 3-10(1),                                                                     предустановленное задание 1,

скорость 0%- «по умолчанию».

4. Установите в параметре 13-00(1)  значение  "ПЛК Вкл."

5. Установите в пар. 13-20 (0),                                              предустановленное задание 0,

для  таймера 0 время, равное 5с, (скорость 60%).

6. Установите в пар. 13-51 (0),                                                                               событие 0,

значение «Истина» (1)

7. Установите в пар. 13-51 (1),                                                                               событие 1,

значение «Работа по заданию» (4), (скорость 60%).

8. Установите в пар. 13-51 (2),                                                                               событие 2,

значение «ПЛК таймаут 0» (30), 5с

9. В пар. 13-51 (3),                                                                                                   событие 3,

значение «Ложь» (0), (скорость 0%)- «по умолчанию»

10. Установите в пар. 13-52 (0),                                                                            действие 0,

значение «Выбор предуст. зад. 0» (10)

11. Установите в пар. 13-52 (1),                                                                             действие 1,

значение «Запуск таймера 0» (29), 5 с.

12. Установите в пар. 13-52 (2),                                                                             действие 2,

значение «Выбор предуст. зад. 1» (11)

13. Установите в пар. 13-52 (3),                                                                             действие 3,

значение «Нет действия» (1)

14. Остальные установки параметров- «по умолчанию"

На клемму 18 подается команда пуска/останова.

Если сигнал останова поступает до завершения цикла, скорость

замедляется и вал электродвигателя переходит в режим свободного вращения.

# Text boxes

5с

3-10(1)

3-10(0)

3-03

5-10(8)